Załącznik nr 5 do SIWZ

Parametry sprzętu

Pakiet nr 1

| Poz. | Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne | ilość/ jednostka miary | potwierdzenie / opis wykonawcy (wpisać TAK lub podać wartość / dane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor interaktywny, wymagania minimalne: Przekątna ekranu min. 75” Podświetlenie ekranu LED Format 16:9 Rozdzielczość natywna (px): 3840 x 2160 Czas reakcji: maks. 8 ms Jasność: min. 350 cd/m² Proporcje obrazu: 16:9 Kontrast statyczny (x:1): min. 1100 Częstotliwość odświeżania: min. 75 Hz Metoda obsługi pisak lub palec Android wersja min.: 8.0 WiFi: Tak Żywotność Panelu: min. 50 000h Dopasowany wieszak do mocowania na ścianie | 3 szt. |  |
| 2. | Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, wymagania minimalne: Parametry druku Maksymalny format druku: A3 Technologia druku : LED - kolor Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] : 23 Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] : 23 Rozdzielczość druku - mono [dpi] : 1200 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi] : 1200 x 600 Czas wydruku 1-wszej strony [sek.] : maks.15 Parametry skanera Format skanera : A3 Funkcje skanera : skanowanie do e-maila , skanowanie do folderu sieciowego Parametry kopiowania Szybkość kopiowania - mono [str. / min.] : 23 Szybkość kopiowania - kolor [str. / min.] : 23 Zakres skalowania : min.25% - 400% Parametry faksu Faks [kbps] : Super G3, 33.6 Kbps | 1 szt. |  |
| 3. | Aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa) wraz z obiektywem i statywem (regulowanym) wymagania minimalne: rozdzielczość min. 24,2 Mpix, typ przetwornika CMOS 23.5 x 15.6 mm, zakres czułości ISO 100 - 25600, obiektyw o ogniskowej w zakresie 18-105 mm. regulowany statyw | 1 szt. |  |
| 4. | Projektor, wymagania minimalne: jasność min. 3000 lumenów, współczynnik kontrastu: min. 10 000:1, rozdzielczość (natywna): Full HD (1920x1080) żywotność lampy w trybie normalnym: min. 4000h krótkoogniskowy (z mocowaniem ściennym) - zgodny z tablicą zestawu; posiadający złącze hdmi (wymagane podłączenie z wykorzystaniem sygnału cyfrowa (HDMI), pilot, uchwyt dedykowany do projektora uchwyt | 4 szt. |  |
| 5. | Laptop, wymagania minimalne: przekątna ekranu – min. 15,6 cali, nominalna rozdzielczość LCD, 1920 x 1080 pikseli, wbudowana kamera wbudowane 2 głośniki wbudowany mikrofon wbudowany napęd optyczny z funkcją nagrywarki karta sieciowa 10/100 Mbps Ethernet procesor: osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7600 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net, i być aktualny na nie wcześniej niż 19.11.2019r.) pamięć RAM min. 8 GB, pojemność dysku twardego min. 500GB HDD lub 256 SSD moduł Bluetooth, WIFI 802.11 ac oprogramowanie: system operacyjny: Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny*. Parametry równoważności: licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) UWAGA. Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania. | 31 szt. |  |

Pakiet nr 2

| Poz. | Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne | ilość/ jednostka miary | potwierdzenie / opis wykonawcy (wpisać TAK lub podać wartość / dane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Router, wymagania minimalne: Router przewodowy GIGABITOWY RJ-45 10/100/1000 (LAN) – min. 3 szt. RJ-45 console port – min.1 szt. USB 2.0 – min.1 szt. Złącze zasilania – min.1 szt. Combo port BASE-T/SFP – min.2 szt. | 1 szt. |  |
| 2. | Access Point, wymagania minimalne: Częstotliwość pracy WiFi: 2,4 GHz ¦ 5 GHz Obsługa technologii POE Poziom wzmocnienia anteny 3dbi Szyfrowanie/bezpieczeństwo: AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) - 1 Zasięg 183m Standardy bezprzewodowe: 802.11a b/g/n/ac | 12 szt. |  |
| 3. | Szafa rack 19'' 6U, wymagania minimalne: rodzaj szafy: wisząca (telekomunikacyjna), wysokość robocza: 6U, szerokość montażowa: 19'', drzwi przednie: szklane - szkło hartowane, maksymalne obciążanie: do 60kg, WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 16 portowy Switch 10/100 Mbps, 24 portowy Patch Panel UTP Cat.5e, 1x półka stała 1x organizer kablowy (poziomy), 1x listwa zasilająca (min.5 portowa), 1x zamek drzwi przednich, 16x przewód połączeniowy typu patch cord (0.5m), 20x śrub montażowych z koszykiem. | 3 szt. |  |
| 4. | Szafa rack 19’’ 9u, wymagania minimalne: wysokość robocza: 9U, szerokość montażowa: 19'', ilość półek: 1x, zasilanie: listwa zasilająca 6 gniazd, organizer przewodów: poziomy, zestawy montażowe: 3 komplety, zamki: 1x zamek | 1 szt. |  |
| 5. | Switch L2 16x1GBE Rack 19'', wymagania minimalne: Przeznaczenie :Rack 19 Architektura sieci : Gigabit Ethernet Liczba portów 10/100/1000 : 16 Zarządzalny: tak Standardy: IEEE 802.1p IEEE 802.1q IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3x Przepustowość : 32 Gb/s Możliwość konfiguracja VLAN Rozmiar tablicy MAC: 8K | 1 szt. |  |
| 6. | Switch 8-port 10/100/1000 Gigabit, wymagania minimalne: Liczba portów MIN: 8 PoE/PoE+ : 4 PORTY Możliwość konfiguracja VLAN Rozmiar tablicy MAC: 8K Architektura sieci : Gigabit Ethernet Przeznaczenie :Rack | 5 szt. |  |
| 7. | Kabel LAN wymagania minimalne: Kategoria: 6 2 x 305m Klasa: E (250MHz) Przekrój AWG: 4x2x23AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: 802.3 at | 2 szt |  |
| 8. | Listwy zasilające, wymagania minimalne: ilość gniazd: 7 długość kabla: 2 m wyłącznik: TAK bezpiecznik: 1 szt ochrona przeciwprzepięciowa: TAK zastosowanie : szafa RACK | 4 szt. |  |
| 9. | UPS, wymagania minimalne: obudowa : szafa RACK 1U moc 300W zabezpieczenia przepięciowe kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny | 1 szt. |  |
| 10. | Konfiguracja sieci , wymagania minimalne: połączenie wszystkich elementów sieci konfiguracja głównego kontrolera sieci (umożliwia budowę centralnie zarządzanego systemu WiFi) - konfiguracja AP - ustawienia sieci 2,4 i 5GHz, nazwy, poziomu i typu szyfrowania, klucza, wyodrębnienie stref, - konfiguracja podstawowej sieci WiFi oraz odseparowanej sieci typu „Gość - ustawienie DHCP - konfiguracja routera/UTM (ustawienie firewall) | 1 szt. |  |
| 11. | Instalacja okablowania strukturalnego i montaż urządzeń aktywnych i pasywnych Szafy będą montowane na każdym piętrze. W szafach będą montowane przełączniki (switch). Pozwoli to na skonfigurowanie sieci i podłączenie AccessPoint’ów. Okablowanie strukturalne (poziome i pionowe): rozprowadzenie kabla LAN na każdym piętrze do wszystkich punktów dostępowych oraz połączenie pośrednich punktów dystrybucyjnych ( szaf) z głównym punktem dystrybucji. Okablowanie powinno zostać wykonane w tzw. „korytkach”. Kabel LAN UTP przynajmniej 6 kategorii | 1 szt. |  |